## Slide 1: Résistance des matériaux
I-Introduction
I-1 Problèmes à résoudre :
a.Calcul de résistance : il faut déterminer les dimensions d’une pièce pour qu’elle résiste aux diverses forces externes et qu’en tous points les sollicitations internes ne dépassent pas certaines limites.
b.Calcul de rigidité : les déformations doivent être inférieure à une déformation maximum que l’on s’est fixé.
c.Calcul de vérification : certaines dimensions peuvent être imposées par le montage, il faudra donc vérifier si ces dimensions conviennent soit en fonctions des sollicitations soit en fonction des déformations.
d.Choix du matériaux : il faut choisir le matériau ou le vérifier d’après les charges appliquées, les dimensions, les caractéristiques du matériau, son prix, …

## Slide 2
I-2 Essai de traction :
F
A
B
D
Zone élastique : (segment OA)
Pour tous les points de cette droite, la déformation (l'allongement unitaire) est proportionnelle à la contrainte (à l'effort exercé). Le matériau est parfaitement élastique.
Zone d'écrouissage : (Partie AC)
O
L'éprouvette a une déformation plastique ou permanente. L'allongement unitaire n'est plus proportionnel à l'effort appliqué. Lorsque celui ci est supprimé, l'éprouvette ne reprend pas sa longueur initiale. L'éprouvette s'allonge mais reste cylindrique.
Zone de striction : (Partie CD)
L'allongement continue de croître avec un effort qui diminue.
Il apparaît un étranglement ou striction, qui s'accentue jusqu'à
la rupture en D.
C

## Slide 3
Re: Résistance élastique. (N / mm²)
Rm: Résistance maximale. (N / mm²)
Rr: Résistance à la rupture. (N / mm²)
: longueur initiale. (mm)
: longueur à la rupture. (mm)
Loi de Hooke :
Allongement % :
E: Module d'élasticité longitudinale
ou de Young. (Mpa ou N / mm²)
Zone élastique : (segment OA)

## Slide 4
II-Hypothèses de la RDM
Les notions abordées dans ce cours ne sont valables que pour des solides ayant une forme de poutre ;
c’est-à-dire un solide pour lequel :
 la longueur L est au moins 4 à 5 fois supérieure au diamètre D ;
 il n’y a pas de brusque variation de section (trous, épaulements) ;
 le solide admet un seul et même plan de symétrie pour les charges et la géométrie.
 il existe une ligne moyenne, continue, passant par les barycentres des sections du solide ;
Exemples de poutres :
Exemples de poutres ne satisfaisant pas
l’hypothèse de symétrie :
II-1 Notion de poutre

## Slide 5
II-2 Hypothèse fondamentales
Les hypothèses simplificatrices de la résistance des matériaux sont les suivantes :
1-Les matériaux sont homogènes et isotropes ;
homogènes : On admet que les matériaux ont la même composition, en tout point.
isotropes : On admet que les matériaux ont, en un même point, les mêmes propriétés
mécaniques dans toutes les directions. L'isotropie est vérifiée pour les aciers non
« fibrés » (Les aciers laminés et forgés ne sont pas isotropes). Cette hypothèse n'est pas
vérifiée pour le bois, les matériaux composites, etc.
2-Il n’y a pas de gauchissement des sections droites : les sections droites planes et
perpendiculaires à la ligne moyenne (fibre neutre), restent planes et perpendiculaires à
la ligne moyenne après déformation ;
3-Toutes les forces extérieures exercées sur la poutre sont contenues dans un plan de
symétrie ;
4-On suppose que les déformations restent faibles par rapport aux dimensions de la
poutre.

## Slide 6
III-Efforts intérieurs ou Torseur de cohésion
III-1 Définitions
Considérons une poutre P, en équilibre sous l’effet d’actions mécaniques extérieures.
Pour mettre en évidence les efforts transmis par la matière au niveau de la section S, nous effectuons une coupure imaginaire dans un plan perpendiculaire à la ligne moyenne. Elle sépare la poutre en deux tronçons E1 et E2, tel que E=E1+E2.

## Slide 7
Isolons le tronçon E1.
Les actions mécaniques que le tronçon E2 exerce sur le tronçon E1 à travers la section droite S sont des actions mécaniques intérieures à la poutre P.
Nous en ignorons à priori la nature, cependant la liaison entre E1 et E2 peut être modélisée par une liaison complète. On peut donc modéliser l’action mécanique E2 sur E1 par un torseur appelé :
torseur de cohésion : avec G sur la ligne moyenne.
E1
E1
E2
E2
E

## Slide 8
Pour ce faire, deux méthodes sont envisageables.
Isolement du tronçon Gauche E1
Appliquons le PFS au tronçon E1 :
D’où
Isolement du tronçon Droit E2
Appliquons le PFS au tronçon E2 :
D’où
III-2 Détermination du torseur de cohésion
E1
G
G
E2

## Slide 9
III-3 Composantes du torseur de cohésion
N : effort normal, projection de R sur la normale extérieure (x).
Ty et Tz : efforts tranchants, projections de R sur le plan de section droite.
a-Les forces
b-Les moments
Mt : moment de torsion, projection du moment sur la normale extérieure.
Mfy et Mfz : moments de flexion, projection du moment sur le plan de section droite.

## Slide 10
En fonction de « l’allure » du torseur de cohésion, une typologie des sollicitations est établie.
On appelle sollicitation simple l'état de contrainte d’une poutre dont le torseur de cohésion ne comporte qu'un élément.
Nature des sollicitations | Effort Normal | Effort Tranchant | Moment de Torsion | Moment de Flexion | Torseur de cohésion
Traction(N>0) Compression (N<0) | N | Ty=0 Tz=0 | Mt=0 | Mfy=0 Mfz=0 | 
Cisaillement simple | N=0 | Ty ou Tz | Mt=0 | Mfy=0 Mfz=0 | 
Torsion simple | N=0 | Ty=0 Tz=0 | Mt | Mfy=0 Mfz=0 | 
Flexion pure | N=0 | Ty=0 Tz=0 | Mt=0 | Mfy ou Mfz | 
On appelle Sollicitation composée l’état de sollicitation d’une poutre soumise à plusieurs sollicitations simples
(par exemple : Traction + flexion pure).
IV-Nature des sollicitations

## Slide 11
Les efforts de cohésion, dont on connaît les éléments de réduction en G (grâce au torseur de cohésion), sont des actions mécaniques que le tronçon E2 de la poutre exerce sur le tronçon E1 à travers une section droite fictive S. La loi de répartition dans cette section S de ces efforts élémentaires est inconnue.
Regardons de plus près ce qui se passe dans cette coupure. Notons
l’action mécanique élémentaire au point M et ∆S l’élément de surface entourant ce point.
Appelons la normale extérieure en M au plan de la section S.
On appelle vecteur contrainte en M, relativement à la surface élémentaire ∆S, orientée par la
normale extérieure , le vecteur noté tel que :
On appelle contrainte normale la projection de sur la normale extérieure .
On appelle contrainte tangentielle la projection de sur le plan de la facette ∆S.
Une contrainte s’exprime en 1 Mpa = 1 N/mm2
Par conséquent
V-Notion de vecteur contrainte en un point